## Februar 2014	     0614

Update für VMZ Composite

Farblich vorbewittert und absolut eben

VMZINC präsentiert die Verbundplatte VMZ Composite jetzt auch in den vier PIGMENTO Farbtönen rot, blau, grün und braun. Sie zeichnet sich durch perfekte Ebenheit und hohe Festigkeit bei einem vergleichsweise geringen Gewicht aus. In Kombination mit stabilen und dauerhaften Farbigkeit eröffnet sich für Planer und Architekten ein neues, kreatives Gestaltungs- und Kombinationsspektrum für architektonisch anspruchsvolle Ideen.

VMZ Composite Paneele lassen sich an die unterschiedlichsten Gebäudeformen anpassen, ohne dabei ihre Stabilität oder ihre ebene Oberfläche zu verlieren. Die Verbundplatten bestehen aus zwei vorbewitterten Titanzinkblechen und einem Polyethylen-Kern. Der 3 mm starke Kern wird im Schmelzfixierverfahren auf die 0,5 mm dicken Zinkbleche aufgebracht, eine zugleich chemische wie mechanische Haftvermittlung, die eine hohe Ablösebeständigkeit und Stabilität bewirkt. Das insgesamt 4 mm dicke Paneel mit einem Gewicht von 12,2 kg/m² wird in einer maximalen Breite von 1.000 mm und den Standardlängen 3.000 und 4.000 mm angeboten.

Die vorbewitterten PIGMENTO Oberflächen stehen bei VMZINC in einer über dreißigjährigen Tradition. Die Vorbewitte-rung entsteht durch einen speziell entwickelten Prozess. Das walzblanke Zink durchläuft nach dem Walzen ein Oberflächenverfahren, bei dem die kristalline Beschaffenheit der Metalloberfläche über eine Dicke von mehreren µm verändert wird. Titanzink ist ein langlebiger und sehr widerstandsfähiger Werkstoff, der ressourcenschonend produziert wird und zu 100 Prozent recycelbar ist.

Bildunterschrift:

Farbpalette erweitert: Die Verbundplatte VMZ Composite gibt es jetzt auch in den vier PIGMENTO Farbtönen rot, blau, grün und braun.

Foto: VMZINC, Essen